## Slide 1
OSI 7계층
김관우

## Slide 2
OSI

## Slide 3
OSI - Open System Interconnection
Reference Model

## Slide 4
OSI 모델
다양한 통신 시스템에서 통신할 수 있도록
국제 표준화 기구에서 만든 개념 모델
상이한 컴퓨터 시스템이
서로 통신할 수 있는 표준을 제공

## Slide 5
OSI 모델
L7 – Application Layer | Responsible for Providing services to the user. | L4 Application Layer
L6 – Presentation Layer | Take care of syntax and semantics of the information exchange between two communication system. | 
L5 – Session Layer | It stablish, maintain, synchronize, and terminate the interaction between sender and receiver. | 
L4 – Transport Layer | Responsible for process to process delivery. | L3 Transport Layer
L3 – Network Layer | Responsible for delivery of individual packet from source to destination. | L2 Internet Layer
L2 – Data Link Layer | Responsible for moving frame from one hop to next hop. | L1 Network Access Layer
L1 – Physical Layer | Responsible for moving individual bits from one device to the next device. | 

## Slide 6
L7 – Application Layer
L6 – Presentation Layer
L5 – Session Layer
L4 – Transport Layer
L3 – Network Layer
L2 – Data Link Layer
L1 – Physical Layer
L7 – Application Layer
L6 – Presentation Layer
L5 – Session Layer
L4 – Transport Layer
L3 – Network Layer
L2 – Data Link Layer
L1 – Physical Layer
DATA
DATA
DATA
DATA
DATA
DATA
DATA
Sender
Reciever
Bit
Frame
Datagram
Packet
Segment
Message

## Slide 7
L7 – Application Layer

## Slide 8
L7 – Application Layer
Application Layer
Request Content
Return content in required format
Client software application is not a part of application layer
Notes: 애플리케이션 계층은 소프트웨어가 사용자에게 의미 있는 데이터를 제공하기 위해 의존하는 프로토콜과 데이터를 조작하는 역할을 합니다.

## Slide 9
L7 – Application Layer
Application Architecture
1. Client-Server Architecture
2. Peer-to-peer(p2p) Architecture
Client
Server
IP Address + Port number
Node, Peer
Server

## Slide 10
Transport Layer
L7 – Application Layer
Socket
Application Layer
Application
Kernal
Notes: 프로세스는 소켓을 통해 통신한다.
즉 프로세스 간 메시지를 주고 받는 인터페이스
Application layer에서 transport Layer에 제공하는 소켓에 의존한다.
소켓으로 인해 프로그래머는 TCP/UDP 헤더를 어떻게 만들어야 하는지, 구조가 어떻게 되는지 등의 고민 없이 socket API 를 사용하여 network application 을 만들 수 있다.

## Slide 11
L7 – Application Layer
HTTP - Hyper Text Transfer Protocol
Notes: 네트워크 장치 간에 정보를 전송하도록 설계된 애플리케이션 계층 프로토콜

## Slide 12
L7 – Application Layer
HTTP - Hyper Text Transfer Protocol
Client
Server
GET, POST, … etc

## Slide 13
L7 – Application Layer
SMTP - Simple Mail Transfer Protocol
FTP – File Transfer Protocol
DNS – Domain Name System
DHCP – Dynamic Host Configure Protocol

## Slide 14
L6 – Presentation Layer

## Slide 15
L6 – Presentation Layer

## Slide 16
L6 – Presentation Layer

## Slide 17
L6 – Presentation Layer
System A
System B
ASCII
EBCDIC
ASN.1
Abstract Syntax Notation 1

## Slide 18
L6 – Presentation Layer
System A
System B
ASCII
EBCDIC
mp3, wav, …
Jpg, png, …
Notes: ASN.1 방식은 서로 다른 표현을 상호 인식하기 위해 정보를 정의, 데이터 압축 / 암호화 기능을 수행한다.
헤더에 암호화 방식과 압축 방식에 대한 설명 추가
사실 많이 애매한 Layer.
Application Layer는 여기 건너뛰고 Session이랑 Layer 통신 가능

## Slide 19
L6 – Presentation Layer
Hello, My Name Is …
A1D7V7Q9JS820F…
KEY
Notes: ASN.1 방식은 서로 다른 표현을 상호 인식하기 위해 정보를 정의, 데이터 압축 / 암호화 기능을 수행한다.
헤더에 암호화 방식과 압축 방식에 대한 설명 추가
사실 많이 애매한 Layer.
Application Layer는 여기 건너뛰고 Session이랑 Layer 통신 가능

## Slide 20
L6 – Presentation Layer
AFP - Apple Filing Protocol
NCP – Network Core Protocol
NDR – Network Data Representation
XDR – External Data Representation
Notes: ASN.1 방식은 서로 다른 표현을 상호 인식하기 위해 정보를 정의, 데이터 압축 / 암호화 기능을 수행한다.
헤더에 암호화 방식과 압축 방식에 대한 설명 추가
사실 많이 애매한 Layer.
Application Layer는 여기 건너뛰고 Session이랑 Layer 통신 가능

## Slide 21
L6 – Presentation Layer
SSL – Secure Socket Layer
1. Encryption
2. Authorization
3. Data Integrity
HTTPS
Web Server Authenticating
Data Tampering Prevent
Notes: SSL은 두 장치 간에 핸드셰이크라는 인증 프로세스를 시작하여 신원을 확인하고 두 당사자가 누구인지 확인합니다.
SSL은 데이터가 변조되지 않았음을 확인하기 위해 데이터에 디지털 서명을 하여 수신된 데이터가 보낸 사람이 보낸 것과 정확히 일치하는지 확인합니다.

## Slide 22
L5 – Session Layer

## Slide 23
L5 – Session Layer
Start
End
Session
통신의 시작과 종료를 담당하는 계층

## Slide 24
L5 – Session Layer
Start
End
Session
Connection establishment and Release
TCP/IP Session / Port number

## Slide 25
L5 – Session Layer

## Slide 26
L5 – Session Layer
Check Point
통신 도중에 데이터 스트림을 동기화하여 데이터의 순서와 무결성을 보장합니다. 예를 들어, 체크포인트를 설정하여 특정 지점까지 데이터를 성공적으로 전송했음을 확인합니다.
Notes: 통신 도중에 데이터 스트림을 동기화하여 데이터의 순서와 무결성을 보장합니다. 예를 들어, 체크포인트를 설정하여 특정 지점까지 데이터를 성공적으로 전송했음을 확인합니다.

## Slide 27
L5 – Session Layer
Synchronization
통신 도중에 데이터 스트림을 동기화하여 데이터의 순서와 무결성을 보장합니다. 예를 들어, 체크포인트를 설정하여 특정 지점까지 데이터를 성공적으로 전송했음을 확인합니다.
Notes: 통신 도중에 데이터 스트림을 동기화하여 데이터의 순서와 무결성을 보장합니다. 예를 들어, 체크포인트를 설정하여 특정 지점까지 데이터를 성공적으로 전송했음을 확인합니다.

## Slide 28
L5 – Session Layer
Dialog Control
통신 도중에 데이터 스트림을 동기화하여 데이터의 순서와 무결성을 보장합니다. 예를 들어, 체크포인트를 설정하여 특정 지점까지 데이터를 성공적으로 전송했음을 확인합니다.
Token Management
Half / full - duplex
Notes: 반이중(half-duplex) 또는 전이중(full-duplex) 통신 방식을 관리합니다. 이는 한 번에 하나의 방향으로만 데이터가 전송되는지 또는 양방향으로 동시에 전송되는지를 제어합니다.
동시에 여러 요청이 발생할 때 충돌을 방지하기 위해 토큰을 사용하여 통신의 순서를 관리합니다. 이는 자원을 공유하는 시스템에서 중요한 역할을 합니다.

## Slide 29
L5 – Session Layer
통신 도중에 데이터 스트림을 동기화하여 데이터의 순서와 무결성을 보장합니다. 예를 들어, 체크포인트를 설정하여 특정 지점까지 데이터를 성공적으로 전송했음을 확인합니다.
NetBIOS
RPC
PPTP
ISO-SP

## Slide 30
L5 – Session Layer
통신 도중에 데이터 스트림을 동기화하여 데이터의 순서와 무결성을 보장합니다. 예를 들어, 체크포인트를 설정하여 특정 지점까지 데이터를 성공적으로 전송했음을 확인합니다.
NetBIOS
RPC
PPTP
ISO-SP
컴퓨터 간 통신을 가능 – 로컬 네트워크 상 프린터, 파일
분산 컴퓨팅 환경에서의 서버간 함수 호출을 통해 작업 분배시 사용
VPN 설정 시 사용되는 프로토콜 -> 터널링 프로토콜
ISO 표준에 따른 세션 계층 프로토콜

## Slide 31
L4 – Transport Layer

## Slide 32
L4 – Transport Layer
End-to-End (Process-to-process) Communication
TCP / UDP
Segment
Flow and Error Control

## Slide 33
L4 – Transport Layer
Internet
Processes
Processes
Node to Node
Node to Node
Node to Node
Node to Node
Node to Node
Host to Host
Process to Process
Data Link Layer
Network Layer
Transport Layer

## Slide 34
L4 – Transport Layer
Port
0 – 65535 (16-bit)
Use for distinguish processes
Transport layer
Transport layer
8080
13

## Slide 35
L4 – Transport Layer
Port
0 – 65535 (16-bit)
Use for distinguish processes
8080
13
193.14.26.7 | 
 | 8080
IP Header
TL Header
Transport layer
Transport layer

## Slide 36
L4 – Transport Layer
Port
Well known ports
Port numbers 0 – 1023 (managed by IANA)
Registered ports
Port numbers 1024 – 49151 (managed by IANA)

## Slide 37
L4 – Transport Layer
Connection-oriented vs. Connection-less
Reliable vs. Unreliable
Connection-oriented
  A logical connection is established before communication (TCP)
Connection-less
  Communication takes place without connection (UDP)
Reliable
  Messages are received in order, without errors (TCP)
Unreliable
  No error Control, no ordering (UDP)

## Slide 38
L4 – Transport Layer
Congestion
Segment 가 router에서 Drop 될 수 있다.
Input speed > Output Speed Buffer fill

## Slide 39
L4 – Transport Layer
Congestion
Segment 가 router에서 Drop 될 수 있다.
Input speed > Output Speed Buffer fill
Delay Increases Buffer Overflows

## Slide 40
L4 – Transport Layer
Congestion
Segment 가 router에서 Drop 될 수 있다.
Input speed > Output Speed Buffer fill
Delay Increases Buffer Overflows
PACKET DROP

## Slide 41
L4 – Transport Layer
1. Window 사이즈 조절
2. 보내는 속도 조절
slow start
SSthresh

## Slide 42
L4 – Transport Layer
Timeout
ACK가 timer(RTO) 동안 돌아오지 않을 때

## Slide 43
L4 – Transport Layer

## Slide 44
L3 – Network Layer

## Slide 45
L3 – Network Layer
“Internet Layer”

## Slide 46
L3 – Network Layer
Router
Host
Host
Host to Host Delivery가 핵심

## Slide 47
L3 – Network Layer
Router
Host
Host
Host to Host Delivery가 핵심

## Slide 48
L3 – Network Layer
Packetizing (Encapsulating)
Segments
Datagram
/ Packet
Source / Destination Address
Other Information

## Slide 49
L3 – Network Layer
Packetizing (Encapsulating)
Segments
Datagram
/ Packet
Source / Destination Address
Other Information
Router는 decapsulate 불가

## Slide 50
L3 – Network Layer
Routing
Data plane
어느 Output Port로??
Control Plane
어떻게 Routing 될지??

## Slide 51
L3 – Network Layer
Routing
Traditional Routing Algorithm

## Slide 52
L3 – Network Layer
Routing
SDN – Software Defined Networking
ControlAgents

## Slide 53
L3 – Network Layer
Forwarding
Router에 Packet이 도달하면 취할 행동
Packet Header의 정보를 이용해서
Destination Address를 파악
Notes: 추가 정보 https://velog.io/@wilko97/Chapter-18.-Introduction-to-Network-Layer
Throughput이나 Bottlenet, Packet Loss에 대한 기술이 담김

## Slide 54
L3 – Network Layer
Internet Protocol

## Slide 55
L3 – Network Layer
Internet Protocol

## Slide 56
L3 – Network Layer
Internet Protocol

## Slide 57
L3 – Network Layer
Internet Protocol

## Slide 58
L3 – Network Layer
Internet Protocol
서브넷 마스크(Subnet Mask)
8.8.8.64/26
8.8.64~127

## Slide 59
L2 – Data Link Layer

## Slide 60
L2 – Data Link Layer
Physical Link / Layer 간의 발생할 수 있는 Error 를
Detection 하고 Correction 하는 역할
Node – Node 간의 전달

## Slide 61
L2 – Data Link Layer

## Slide 62
L2 – Data Link Layer
Media Access Control
Logical Link Control
논리적으로 식별하고 캡슐화
물리선상에서 어떻게 프레임을 전송할 지 정함

## Slide 63
L2 – Data Link Layer

## Slide 64
L2 – Data Link Layer
Framing
Source, Destination, Data Defining
Error Control

## Slide 65
L2 – Data Link Layer
Addressing

## Slide 66
L2 – Data Link Layer
ARP - Address Resolution Protocol
Data Link Layer
Network Layer
MAC Address
IP Address

## Slide 67
L2 – Data Link Layer
ARP - Address Resolution Protocol
MAC Address???
IP Address

## Slide 68
L2 – Data Link Layer
ARP - Address Resolution Protocol

## Slide 69
L1 – Physical Layer

## Slide 70
L1 – Physical Layer
1011
0111
1101
Stream of raw bit
(전기 신호)
Device
Device

## Slide 71
L1 – Physical Layer
1011
0111
1101
Node
data
data
data

## Slide 72
L1 – Physical Layer
PC
PC
어떻게 연결할지?
Interface
Cable, Connector…

## Slide 73
L1 – Physical Layer
Bit Synchronize
Notes: https://www.geeksforgeeks.org/open-systems-interconnection-model-osi/

## Slide 74
L1 – Physical Layer
Notes: https://www.geeksforgeeks.org/open-systems-interconnection-model-osi/
https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100278569/63b64b59/overview-of-clock-synchronization#EN-US_CONCEPT_0172351179

## Slide 75
L1 – Physical Layer
Notes: signal frequencies or between signal phases.
all devices on a network run at the same rate.
clock synchronization is implemented to limit the frequency or phase difference between network elements (NEs) within an allowable range.
If two digital switching devices have different clock frequencies, or if interference corrupts the digital bit streams during transmission,
phase drift or jitter occurs.

## Slide 76
L1 – Physical Layer
Notes: signal frequencies or between signal phases.
all devices on a network run at the same rate.
clock synchronization is implemented to limit the frequency or phase difference between network elements (NEs) within an allowable range.
If two digital switching devices have different clock frequencies, or if interference corrupts the digital bit streams during transmission, phase drift or jitter occurs.

## Slide 77
L1 – Physical Layer
Device
Link
Node
Topology
Hub

## Slide 78
L1 – Physical Layer
Device
Device
Linear Topology
(p2p)

## Slide 79
L1 – Physical Layer
Mesh Topology
Notes: 견고. 통신불능이 잘 일어나지 않음. 모든 노드와 연결해야 하기 때문에 회선와 I/O 포트가 많이 들어가 비용이 높다.
공중통신망에 많이 사용

## Slide 80
L1 – Physical Layer
Star Topology
Notes: Hub 라고 하는 중앙 컨트롤러와 연결된 중앙 집중식 망 구조.
매쉬보다 저렴하고 안정성 있는 연결을 가진다.
그러나 허브에 의존하여 허브에 문제가 생기면 끝 (LAN 에서 많이 사용)

## Slide 81
L1 – Physical Layer
Bus Topology
Notes: 새로운 장치를 추가하기 쉽다. 오류가 발생하면 찾기 어렵다.
전통적인 이더넷 LAN 에 많이 사용

## Slide 82
L1 – Physical Layer
Ring Topology
Repeator
token
Notes: 새 장 치를 추가하기 쉽고, 오류가 발생해도 쉽게 찾아서 뗄 수 있다.
트래픽이 한방향으로 흐르게 되고 링에 문제가 생기면 전체 네트워크가 먹통이 될수 있다.

## Slide 83
L1 – Physical Layer
Fiber cables, Integrated Services Digital networks, Ethernet, Universal Serial Bus (USB), Bluetooth
protocols
CSMA/CD, CSMA/CA … 등 너무 길어져 생략
Notes: https://velog.io/@redgem92/%EB%84%A4%ED%8A%B8%EC%9B%8C%ED%81%AC-%EB%AC%BC%EB%A6%AC-%EA%B3%84%EC%B8%B5Physical-Layer